ESPECIFICAÇÕES  TÉCNICAS

Produto: Termonebulizador Portátil (Tira - colo)

- Tipo: Gerador de Aerosol Térmico com motor pulso-jato a gasolina, para aplicação de químicos de base de oleosa ou aquosa.

- Chassi; Em aço carbono protegido por pintura electrostática resistente a oxidação

- Motor: pulso jato com potencia 18,6 KW (25,2 HP), e proteção térmica nos pontos em que recebem altas temperaturas do motor.

- Câmara de combustão: Com ressonador em material inoxidavel, resistente a altas temperaturas e oxidação, com volume aproximado de 300cm³.

- Sistema de partida (Arranque): Atraves de bomba manual externa com ignição eletronica e botão interruptor de atuações independentes.

- Sistema eletrico: Manual, com 4 pilhas alcalinas comuns de 1,5V-D, já incluidas no equipamento.

- Sistema de nebulização: Com dupla entrada no ressonador, para operar com formulações de base oleosas ou agua.

- Tamanho das partículas (espectro de gotas): Entre 0,2 e 10 µ (micra)

- Vazão de inseticida: Entre 36 e 45 L/hora (conforme bico restritor utilizado)

- Consumo de combustivel:  1,5 a 1,8 L/hora

- Tanque de inseticida: Capacidade útil de 6 L, e fabricado em aço inoxidavel (atender a norma) e resistente a caloría e eventuais quedas.

- Pressão no tanque de inseticida: Esta entre 0,20 e 0,30 bar (3 e 4 libras)

- Tanque de combustivel: Capacidade útil de 1,5 L, fabricado em aço inoxidavel (atender norma), e ser resistente a caloría e eventuais quedas.

- Pressão no tanque de combustivel: Esta entre 0,05 e 0,06 bar (0,7 e 1,0 libra)

- Controle de vazão: Atraves restritores metálicos (3) com vazões variadas e furação aproximada de 0,8, 1,0 e 1,2 mm.

- Peso líquido: 8,9 Kg.

- Peso em condições de operação: 16,4 Kg (tanques cheios).

- Dimensões do equipamento: 140x30x38 cm.

- Dimensão/peso embalado: 128x300x380 mm – 19 Kg.

- Acessorios Standard: Acompanham o produto, Correia de sustentação, 3 restritores de vazão, 1 kit de peças do motor, 1 funil para inseticida, 1 funil para combustivel, 1 jogo de ferramentas para manutenção, 1 manual de operação, manutenção e instruções de segurança, no idioma portugués.

GCT          06/2017